## Slide 1: MQTT-protokolla

## Slide 2: MQTT-protokollan historiaa
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) on julkaistu 1999.
Alkuperäinen MQTT-protokollan käyttötarkoitus oli SCADA-järjestelmän (Supervisory Control And Data Acquisition) tiedonsiirto satelliitti-järjestelmissä
  Öljyputkien komponenttien etähallintaan satelliitin kautta (vikaherkkä ja kallis yhteys)
IoT:n syntyessä 2000-luvun alussa MQTT tarjosi hyvän alusta kehitystyölle
Avoimen lähdekoodin MQTT-välitysohjelmisto Mosquitto julkaistiin 2008
Vuonna 2014 MQTT OASIS-standardi ja 2016 ISO/IEC 20922 –standardi
  https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html

## Slide 3: MQTT-arkkitehtuuri
MQTT toimii TCP/IP:n päällä, ja käyttää julkaise-tilaa –mallia (Pub/Sub)
MQTT-arkkitehtuurissa on kahdenlaisia järjestelmiä: asiakkaita ja välittäjiä, joista asiakkaat jakautuvat tuottajiin (julkaisija) ja kuluttajiin (tilaaja).
MQTT on tapahtumaohjattu protokolla, tieto lähetään muutoksen yhteydessä
Jokaisella MQTT-viestillä on kiinteä 2 tavun otsikko. Viestin maksimikoko 256 MB
Kolme Quality of Service (QoS) –tasoa
  QoS 0: viesti toimitetaan tilaajalle kerran ilman vahvistusta
  QoS 1: viesti toimitetaan tilaajalle vähintään kerran
  QoS 2: viesti toimitetaan tilaajalle täsmälleen kerran

## Slide 4: MQTT-protokollan hyödyt ja ongelmat
Joustavuus, helppo ottaa käyttöön ja käyttää (ei aiheen tai sisällön rakenteita)
Tapahtumapohjaisuus, vain muutokset raportoidaan
Yksinkertaisuus ja keveys
Avoimuus
Joustavuus aiheuttaa haasteita yhteensovittamisessa
  Yhtenäinen nimiavaruus (UNS) ja Sparkplug-määritys lisää rakenteet MQTT-protokollaan

## Slide 5: MQTT-protokolla SÄÄTÖSALAOJAKASTELUSSA
Soveltuvia toteutustapoja useita
Yksittäisten säätösalaojakaivojen etävalvonta ja –ohjaus
  Toteutettavissa ilman kohteen julkista IP-osoitetta
Laajojen järjestelmien valvonnan, ohjauksen ja tiedonkeruun toteutus

## Slide 6: Sparkplug 3.0
MQTT-protokollan yhtenäisen nimiavaruuden muodostamiseksi Cirrus Link Solution esitteli vuonna 2016 Sparkplug-määrityksen.
Eclipse Sparkplug 3.0 julkaistiin 16.11.2022
  https://www.eclipse.org/tahu/spec/sparkplug_spec.pdf
Opinnäytetyössä: Ohjelmistokeskeinen automaatio peltojen vesitalouden hallinnassa
  4.1.4 Yhtenäinen nimiavaruus
  5.6.7 Prototyyppi-1: Anturitiedon siirto Sparkplug-yhteydellä
  5.6.8 Prototyyppi-2: Säätösalaojakaivon automaatio-ohjaus